## Slide 1
Szkolenie informacyjne BHP dla pracowników
EHS Induction training for employees
Uwaga! Jeżeli projekt składa się z kilku różnych etapów, to dla każdego z nich należy opracować osobną prezentację dla gości.
Notes: Żółte kartki z komentarzem należy usunąć, w trakcie edycji.

## Slide 2
PROSZĘ WYŁĄCZYĆ/WYCISZYĆ TELEFONY
Please mute off your mobile phones

## Slide 3: Informacje o projekcie wpisz nazwę Twojego projektu About the project
Zespół realizujący: xxx
Site team
Start: xxx
Zakończenie End: xxx
Wielkość projektu (PUM): xxx
Size of project
Liczba kondygnacji: xxx
No of floors
Wstaw wizualizację Twojej budowy

## Slide 4: Nasze wartości | Our values
#1. Zespół
Gramy razem na wspólny sukces. Wspólnie dążymy do stałej poprawy bezpieczeństwa na naszych projektach.
Team. We work and cooperate together for common success. Together, we strive to constantly improve safety on our projects.
#2. Zaufanie
Ufamy sobie, bo mamy dobre intencje. Budujemy partnerskie relacje.
Trust. We trust each other because we have good intentions. We build partnership relations.
#3. Odpowiedzialność
Wszystko zaczyna się od każdego z nas – budowanie bezpieczeństwa również!
Responsibility. It all starts with each of us – safety as well!
#4. Rozwój
Jesteśmy lepsi każdego dnia.
Development. We are better every day.

## Slide 5: Zespół projektowy Project team
Wstaw organigram budowy oraz zdjęcia osób z projektu
SPM/PM
zdjęcie
Dyrektor Budowy
zdjęcie
Kierownik Robót
zdjęcie
Koordynator BHP i OŚ
zdjęcie
…..
Kierownik Budowy
zdjęcie

## Slide 6: Ewakuacja Evacuation
W przypadku ogłoszenia alarmu In case of the alarm:
Alarm ogłaszany jest za pomocą megafonu The alarm is announced by the megaphone
Proszę udaj się do wyznaczonego Punktu zbiórki Go to the assembly point
Pozostań tam do momentu wyłączenia alarmu Stay there till the alarm is called off

## Slide 7: Plan zagospodarowania budowy Site layout
Jesteś tutaj You are here
Wstaw plan zagospodarowania Twojej budowy plik graficzny (nie odręczny rysunek!) zaznacz:
Użyj ikony z tej prezentacji.
Punkt zbiórki do ewakuacji
Apteczkę
- gaśnice
- miejsce gdzie jesteś,
Piktogramy zagrożeń
Notes: Omawiamy:
Gdzie obecnie się znajdujemy.
Gdzie jest punkt zbiórki do ewakuacji.
Gdzie jest sprzęt p.poż i pierwszej pomocy.
Którędy poruszamy się po budowie.

## Slide 8: Slajd ukryty – piktogramy/znaki do użycia w Planie Zagospodarowania (do slajdu 7.)
Znaki ostrzegawcze i informacyjne

## Slide 9: Pracownicy nadzoru budowy
Pracownicy nadzoru budowy mają ukończone szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami
Poświęcają ponad 50 % czasu pracy na przebywanie bezpośrednio na budowie
Stanowią co najmniej 1/10 liczby pracowników produkcyjnych

## Slide 10
Wszystkie wypadki, incydenty, niebezpieczne zdarzenia, zdarzenia potencjalnie wypadkowe należy zgłaszać niezwłocznie do bezpośredniego nadzoru oraz Archicom/Generalnego Wykonawcy
Zapewnij w swojej ekipie roboczej apteczkę pierwszej pomocy
Przeszkol/wyznacz osoby do udzielania pierwszej pomocy
Reagowanie na wypadki

## Slide 11
Projekt posiada politykę zarządzania odpadami w celu zminimalizowania ilości odpadów trafiających na wysypiska śmieci. Używaj odpowiednich koszy/kontenerów na śmieci.
ZAKAZ NIEAUTORYZOWANEGO USUWANIA ODPADÓW
Zarządzanie odpadami
Notes: Cel ECHO na 2019 to max. 10% odpadów które są składowane na wysypiskach. 90% odpadów wytworzonych na budowie powinno być poddanych recyklingowi.

## Slide 12
Aktualne zagrożenia na budowie

## Slide 13: ZROZUMIENIE HIERARCHII DOBORU ŚRODKÓW OCHRONY (WŁAŚCIWA OCENA RYZYKA I PLANOWANIE) 1 (pierwszy wybór) 5 (ostateczność)
Dobierając środki ochrony oprócz pracowników pamiętaj też o zagrożeniu związanym ze spadającym sprzętem i materiałami!
1
2
3
5
4
Platformy robocze
Systemowe bariery krawędziowe, rusztowania fasadowe/ przejezdne, podnośniki
koszowe/nożycowe
Praca w ograniczeniu
Szelki BHP i ograniczonej długości lina, pozioma lina kotwicząca („linka życia”)
ZAPOBIEGANIE
Powstrzymanie
spadania
Szelki BHP + amortyzator + linka, system samohamowny, dostęp linowy
Drabina, podest-taboret, szczudła
Siatki BHP, poduszki powietrzne
MINIMALIZOWANIE
OSTATECZNOŚĆ
UNIKAJ → ZAPOBIEGAJ ( Upadki ) → MINIMALIZUJ ( Odległość i Konsekwencje )

## Slide 14
Zabezpieczenie krawędzi przy pracach na wysokości musi być wykonane w wysokim standardzie. Na rynku mamy do wyboru wiele rozwiązań systemowych zabezpieczenia krawędzi.
Obowiązkowe użycie systemowych zabezpieczeń krawędziowych

## Slide 15
Planowanie i dobór środków kontroli oparty jest na Ocenie Ryzyka. W kontekście statystyk wypadkowych, praca na wysokości jest szczególnie niebezpieczna i należy ją traktować poważnie nawet na małych wysokościach. Dlatego rekomendowane jest zastosowanie obarierowania podestu roboczego począwszy od wysokości 0,5m.
Platformy do pracy na małych wysokościach

## Slide 16
Montaż zgodnie z Instrukcją DTR.
Montaż i informacja (karta) na rusztowaniu.
Kompletność rusztowań (poręcz górna, poręcz pośrednia, bortnica).
Blokady na kołach (co najmniej dwa poprzecznie).
Opcjonalnie stosowanie zastrzałów (zwiększenie stateczności rusztowania).
Poręcz główna 110/100cm
Poręcz średnia ½ odległości
Bortnica
Zastrzał
Zastrzał
Karta
Rusztowania
(scaff-tag)
Rusztowania

## Slide 17
Użycie systemów ochrony indywidualnej pracy w ograniczeniu ma wyższy priorytet niż użycie systemów powstrzymujących spadanie (np. systemy samohamowne, amortyzatory włókiennicze). Właściwie zamontowany system pracy w ograniczeniu zabezpieczy pracownika przed wypadnięciem przez krawędź (pracownik nie rozpocznie spadania lub będzie natychmiast zatrzymany).
Prace przy krawędzi
Poziome systemy kotwiczące (lina życia)

## Slide 18
Należy zwrócić szczególną uwagę na „efekt wahadła”, aby tego uniknąć należy za plecami pracownika zamontować linkę życia do której przypina on szelki bhp + linkę. W ten sposób niezależnie od tego, gdzie znajduje się pracownik punkt kotwiczenia zawsze znajduje się za pracownikiem (kąt prosty pomiędzy linką życia, a linką od szelek).
Praca
w ograniczeniu
Powstrzymanie spadania
Efekt wahadła
Zasady bezpiecznej pracy
Praca w ograniczeniu / System samohamowny

## Slide 19
Punkty kotwiczenia powinny być zamocowane do głównej konstrukcji budynku i przetestowane na wyrywanie oraz odpowiedniej nośności. Punkty kotwiczenia najlepiej jak znajdują się ponad głowami pracowników. Jeżeli nie jest to możliwe trzeba się upewnić, że sprzęt ochronny nie za plącze się w inne elementy znajdujące się w miejscu pracy.
A – małe ryzyko – punkt kotwiczenia wysoko – mniejsza siła przy upadku
B - średnie ryzyko
C – wysokie ryzyko – punkt kotwiczenia nisko – duża siła przy upadku
Punkty kotwiczenia – zasady

## Slide 21
Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6m. Zawsze zabezpieczaj miejsce prac przed niepowołanym dostępem innych pracowników. Zwróć uwagę na potencjalne prace w kolizji.
Wygradzanie stref niebezpiecznych

## Slide 22
W trakcie realizacji stanu surowego, wszystkie szyby windowe musza zostać zabezpieczone podwójnym obarierowaniem oraz bartnicą, zamontowane bezpośrednio po rozszalunku lub ukończeniu ścian szybu dla każdego z poziomów. Wszystkie otwory w stropie musza zostać zabezpieczone przykryciem przymocowanym do podłoża.
Szyby i otwory w stropie – zasady zabezpieczania

## Slide 23
Podczas planowania prac na wysokości należy pamiętać o prawidłowej sekwencji wykonania prac zgodnie z hierarchią środków ochrony. Naszym pierwszym wyborem powinno być użycie ochron zbiorowych np. takich jak rusztowania. Przy rusztowaniach przejezdnych, gdzie ich wysokość jest 3 razy większa niż węższy bok rusztowania, należy zastosować wypory boczne, aby zapewnić ich stabilność (należy sprawdzić instrukcje rusztowania).
Rusztowania – kompletność (w tym kotwienie / lub wypory boczne)

## Slide 24
Drabiny mogą być użyte do pracy na budowie wtedy, gdy wykorzystanie innego bardziej bezpiecznego sprzętu do pracy na wysokości nie jest możliwe;
Nie wolno:
  Pracować na drabinach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu bez stosowania odpowiedniego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (szelki BHP);
  Wykonywać z drabin prac ciesielskich na wysokości powyżej 3m, wykonywać z drabin prac malarskich na wysokości powyżej 4m.
Wysokość drabiny powinna umożliwiać pracownikowi pochwycenie podczas wykonywania pracy.
Prace z drabin
Zasady bezpiecznej pracy

## Slide 25
Transport pionowy materiałów
Operacje dźwigowe

## Slide 26
Transport pionowy materiałów
Operacje dźwigowe

## Slide 27
Do transportu silikatów należy:
Zapewnić transport palet pojedynczo,
Stosowanie pary zawiesi pasowych w podpięciu metodą na zaciąg + pas transportowy dookoła,
Alternatywą jest stosowanie specjalnych wideł lub chwytaków transportowych z dodatkowym łańcuchem zabezpieczającym, siatką lub inny sposób zgodny z instrukcją producenta.
Transport pionowy materiałów
Operacje dźwigowe

## Slide 28
Materiały transportowane w otwartych koszach powinny być dodatkowo spięte pasem.
Transport pionowy materiałów
Operacje dźwigowe

## Slide 29
Transport pionowy materiałów
Operacje dźwigowe – niebezpieczne praktyki

## Slide 30
Kosze transportowe nie mogą być przeładowane. Podpory szalunkowe należy składować maksymalnie do wysokości stojaka oraz powinny być dodatkowo spięte pasem.
Transport pionowy materiałów
Operacje dźwigowe – niebezpieczne praktyki

## Slide 31
Ze względu na ryzyko odpadania na wysokości poszczególnych elementów, zabroniony jest transport żurawiem w całości lekkich wieżowych rusztowań jezdnych. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dopuszcza taką możliwość producent i jest to ujęte w DTR.
Transport pionowy materiałów
Operacje dźwigowe – niebezpieczne praktyki

## Slide 32
Transport szalunków powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta deskowań.
Transport pionowy materiałów
Operacje dźwigowe

## Slide 33
Utrata stateczności i przewrócenie żurawia
Takie zagrożenie może być następstwem:
Złego posadowienia żurawia np. braku podkładów pod podpory na nieutwardzonym, słabym podłożu, bez zastosowania podkładów,
Podnoszenia przyciśniętego, zablokowanego materiału (np. zmrożenie z podłożem, zakleszczenie z innym składowanym materiałem).
Transport pionowy materiałów
Operacje dźwigowe

## Slide 34
Urząd Dozoru Technicznego Sprawdzanie kwalifikacji
Transport pionowy materiałów
Operacje dźwigowe

## Slide 35
Komunikacja Sygnalista Operator
§7.1. Sygnalista i operator żurawia w trakcie pracy żurawia komunikują się w sposób zrozumiały za pomocą urządzenia komunikacyjnego,
2. W przypadku awarii urządzenia komunikacyjnego […] sygnalista porozumiewa się operatorem żurawia przy użyciu sygnałów ręcznych (sygnały ręczne stanowią załącznik nr 1 do Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26/09/1997r. ws. ogólnych przepisów BHP) nie dłużej niż do zakończenia rozpoczętej czynności.
Transport pionowy materiałów
Operacje dźwigowe

## Slide 36
§6. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę jednocześnie czynności operatora żurawia, sygnalisty lub hakowego.
Sygnalista - obserwacja ładunku i otoczenia, kontakt z operatorem żurawia;
Hakowy - podpinanie, prowadzenie (linka) ładunku, odpinanie.
Rozdzielenie funkcji sygnalisty i hakowego
Transport pionowy materiałów
Operacje dźwigowe

## Slide 37
Poruszanie się pracowników wyznaczonymi ciągami pieszymi;
Zapewnienie osoby koordynującej manewr cofania (osoba kierująca ruchem);
Wyposażenie pojazdów w sygnały cofania.
Ruch kołowy na budowie

## Slide 38
Wszyscy operatorzy sprzętu ciężkiego muszą być przeszkoleni oraz posiadać aktualne licencje zawodowe;
Nie wolno naprawiać sprzętu jeśli nie jest się kompetentnym oraz przeszkolonym w tym zakresie;
Światło ostrzegawcze (kogut) musi być zainstalowany na sprzęcie poruszającym się po placu budowy;
Osoby kierujące ruchem muszą być przeszkoleni i kompetentni;
Zawsze należy upewnić się że operator jest z Tobą w kontakcie wzrokowym
Nie należy używać nie swojego sprzętu ;
Nie wolno wchodzić w strefy niebezpieczne, gdzie można zostać zgniecionym pomiędzy sprzętem, budynkiem czy innymi obiektami;
Sprzęt ciężki

## Slide 39
Wymagane pozwolenie;
Usunięcie/zabezpieczenie materiałów palnych;
Zapewnienie gaśnicy i koca gaśniczego.
Prace pożarowo-niebezpieczne

## Slide 40
Wymagane pozwolenie;
Sieci podziemne – upewnij się, że zostały zidentyfikowane przed rozpoczęciem prac;
Nie wchodź do wykopu zanim nie zostanie on skontrolowany i odebrany przez kompetentny nadzór;
Wszystkie tymczasowe konstrukcje wsporcze / zabezpieczające wykop muszą być zaprojektowane, zainstalowane i odebrane przez przeszkolonych, kompetentnych pracowników;
Nie naruszaj/demontuj powyżej wymienionych konstrukcji bez wcześniejszego uzgodnienia z nadzorem;
Używaj odpowiednich metod dostępowych do wykopu. Drabiny należy umiejscowić pomiędzy systemami zabezpieczającymi (rozporami). Drabina musi mieć odpowiednią długość;
Wymagane jest skuteczne i trwałe wygrodzenie wykopu.
Wykopy

## Slide 41
Wykopy
Notes: Dodać komentarz w zakresie zagrożeń i potencjalnych przyczyn osuwania się wykopu.

## Slide 42
Substancje i mieszaniny chemiczne (niebezpieczne)
Standard COSHH (kontrola substancji niebezpiecznych dla zdrowia)

## Slide 43
Zidentyfikować rodzaj substancji
Ocenić kto jest narażony na ryzyko
Ocenić poziom ryzyka
Zapoznać z ryzykiem pracowników.
Kontrolować okresowo

## Slide 44: Przykłady z rzeczywistości Oparzenie betonem
Substancje i mieszaniny chemiczne (niebezpieczne)
Standard COSHH (kontrola substancji niebezpiecznych dla zdrowia)

## Slide 45
Przedłużacze stan techniczny;
Podwieszanie kabli lub prowadzenie pod ścianą;
Oświetlenie tymczasowe;
Rozdzielnice RB pozamykane, w dobrym stanie technicznym;
Przeglądy elektronarzędzi raz na kwartał przez uprawnionego elektryka (znakowanie wyposażenia elektrycznego etykietami),
Stopień ochrony IP 44.
Elektryczność

## Slide 46
Elektryczność

## Slide 47
Prace pożarowo niebezpieczne;
Transport pionowy;
Prace ziemne / Wykopy;
Przestrzenie zamknięte.
Pozwolenia na pracę

## Slide 48
Przestrzenie zamknięte to miejsca o utrudnionym dostępie (częściowo zamknięta, aczkolwiek nie zawsze w całości), w którym zagrożeniem dla zdrowia są występujące w przestrzeni niebezpieczne substancje, gazy itp. (brak tlenu);
Tego typu prace mogą być wykonywane jedynie przez osoby, które otrzymały stosowne przeszkolenie (praca w przestrzeniach zamkniętych);
Do rozpoczęcia prac wymagane jest otrzymanie stosownego pozwolenia na prace.
Przestrzenie zamknięte

## Slide 49
Obserwacja
Zdarzenie potencjalnie wypadkowe
Wypadek
Jeżeli zauważysz…
… zgłoś nadzorowi Archicom

## Slide 50
Wypadki śmiertelne
Obserwacje
Wypadki
Poważne incydenty
Małe incydenty / pierwsza pomoc
Zauważone i zaraportowane niebezpieczne warunki pracy lub niebezpieczne zachowania pracowników (w trakcie inspekcji, przeglądów partnerskich i wizyt ESSV)
Małe incydenty zaraportowane* w trakcie inspekcji, przeglądów partnerskich, wizyt ESSV (duże ryzyko wystąpienia zdarzenia wypadkowego, bez osób poszkodowanych).
Pierwsza pomoc – drobne urazy, po udzieleniu pierwszej pomocy, bez utraty czasu pracy (bez zwolnienia lekarskiego)
Zdarzenia potencjalnie wypadkowe (bez osób poszkodowanych) – istotne okoliczności i przyczyny – wymaga raportowania IAN.
Ujawnione przypadki pracowników, wykonujących pracę pod wpływem alkoholu – obsługujących maszyny, pojazdy lub urządzenia i/lub wykonujących prace szczególnie niebezpieczne (np. prace na wysokości)
Zdarzenie nagłe, które powoduje uraz i czasową niezdolność do pracy (zwolnienie lekarskie), nastąpiło w związku z wykonywaną pracę, spowodowane czynnikiem zewnętrznym
Wypadek przy pracy, w wyniku którego doszło do śmierci osoby poszkodowanej

## Slide 51
LICZBA PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH
No of employees
LICZBA PRACOWNIKÓW NADZORU
No of supervision employees
WYPADKI
Accidents
PIERWSZA POMOC/ MAŁE INCYDENTY
First Aid / Minor Incidents
OBSERWACJE
Observations
0
0
0
0
0
0
0
0
LICZBA WYSTAWIONYCH ŻÓŁTYCH KARTEK
No. of obtained yellow cards
LICZBA WYSTAWIONYCH CZERWONYCH KARTEK
No. of obtained red cards
LICZBA PRZYZNANYCH NAGRÓD BHP
No. of issued EHS Awards
0
0
0
0
0
0
0
0
POWAŻNE INCYDENTY
Serious Incidents
Notes: Najważniejsze dane statystyczne związane z budową.

## Slide 52
Obowiązkowe
Dodatkowe
Środki ochrony indywidualnej
Notes: WAŻNE:
- Omówić obowiązek stosowania pasków podbródkowych oraz kolorystykę kasków wedle standardów ECHO.

## Slide 53
Nosimy środki ochrony indywidualnej,
aby uniknąć takich urazów.
Środki ochrony indywidualnej

## Slide 54
Syndrom jest chorobą pogarszającą sprawność, która może prowadzić do całkowitej niesprawności kończyn;
Kiedy operujesz urządzeniami wibrującymi/drgającymi zachowaj ostrożność;
Użytkownik sprzętu wibrującego powinien znać wymagania dotyczące maksymalnego czasu pracy;
Należy utrzymywać kończyny w cieple aby zachować odpowiednią cyrkulację krwi;
Pamiętaj że osoby palące są pięć razy bardziej narażone na wystąpienie syndromu białych dłoni, rekomenduje się nie palic papierosów bezpośrednio przed, w trakcie i tuż po pracy z maszynami wibrującymi.
Drgania mechaniczne (wibracje)

## Slide 55
Obowiązkowe
Zabronione
Ostrzeżenie
Znaki ewakuacyjne i pierwsza pomoc
Znaki łączone
Oznakowanie (informacyjne, zakazu, ostrzegawcze)

## Slide 56
Co miesiąc, za wyróżnianie się bezpieczną pracą i zaangażowaniem na rzecz poprawy BHP, wybrani pracownicy produkcyjni naszych Wykonawców, otrzymują od Archicom cenne nagrody rzeczowe.
Nagrody dla pracowników
za bezpieczną pracę i przestrzeganie BHP
Notes: Dodano slajd 52

## Slide 57
Każdy pracownik ma możliwość zgłoszenia i zapisania swoich uwag, wniosków, propozycji zmian na tablicy zgłoszeń.
Tablica zgłoszeń BHP
Notes: Dodano slajd 52

## Slide 58
Personel Archicom podejmie reakcję w stosunku do osób lub firm zaangażowanych w:
  niebezpieczne praktyki, łamanie przepisów BHP na projekcie,
  niezgodności z ustalonymi zasadami.
Stosowne pismo z opisem naruszenia zostanie wysłany do Kierownika, a pracownik nieprzestrzegający zasad zostanie poddany ponownemu przeszkoleniu w zakresie popełnionego wykroczenia (żółta kartka);
Powtarzające się nieprawidłowe zachowania oraz poważne naruszenia zasad będą skutkowały usunięciem z projektu (czerwona kartka);
Naruszenie i łamanie zasad BHP
Konsekwencje

## Slide 59
Należy stosować się do wszystkich oznaczeń;
Drogi dostępowe, ciągi komunikacyjne muszą pozostać przejezdne i uporządkowane na wypadek sytuacji ratunkowych;
Odpowiednia odzież wymagana jest podczas przebywania na budowie;
Zaplecze socjalne i sanitarne należy utrzymywać w czystości,
Zabrania się „załatwiania” swoich potrzeb na budowie, należy wykorzystać przeznaczone do tego miejsca;
Palenie dozwolone jest w wyznaczonych miejscach.
Zasady na budowie

## Slide 60
Na budowie obowiązują ograniczenia prędkości – 20 km/h ogólnie, 10 km/h w miejscach gdzie w pobliżu prowadzone są prace;
Nie wolno zawracać oraz operować sprzętem ciężkim, żurawiami mobilnymi bez asysty przeszkolonego kierującego ruchem;
Osoba kierująca ruchem musi posiadać pomarańczową odzież roboczą oraz kask;
Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest jedynie w bezpiecznych strefach;
Stanowiska pracy muszą być utrzymane w czystości, nie wolno ich niczym zastawiać;
Zasady na budowie

## Slide 61
Jedynie wykwalifikowani elektrycy mają upoważnienie do podejmowania napraw, zmian, ingerencji w instalacje elektryczne;
Sprzęt elektryczny wykorzystywany na budowie powinien zostać skontrolowany oraz stosowanie oznakowany;
Sprzęt należy skontrolować przed wykonaniem pracy.
Zasady na budowie

## Slide 62
W Archicom S.A. obowiązuje polityka antyalkoholowa i antynarkotykowa, która obowiązuje wszystkich pracowników firmy, firm podwykonawczych oraz każdego innego wykonujące prace oraz wizytującego projekty Archicom.
Testy mogą zostać wykonane:
Dla nowych pracowników tuż przed lub po rozpoczęciu zatrudnienia,
Losowo / niezapowiedzianie,
W następstwie poważnego wypadku / incydentu;
Losowa / niezapowiedziana kontrola oraz „wynikająca z jakiegoś powodu” mogą zostać przeprowadzone wobec każdej osoby przebywającej na obiektach Echo.
Limit alkoholu – 0mg na 100 mililitrów krwi. Narkotyki – zero tolerancji.
Dopuszczalne jest stosowanie lekarstw przepisanych przez lekarza.
WCHODZĄC NA TEREN ARCHICOM
AKCEPTUJESZ POLITYKĘ ANTYALKOHOLOWĄ I ANTYNARKOTYKOWĄ
Zasady na budowie

## Slide 63
Każda osoba ma obowiązek przejść szkolenie wprowadzające przed wejściem na budowę oraz po nieobecności dłuższej niż 30 dni;
Wszyscy goście powinni zgłosić chęć wejścia na obiekt na stanowisku ochrony;
Na budowie obowiązuje 24 godzinny system ochrony;
Wszystkie dostawy muszą zostać zgłoszone z wyprzedzeniem na stanowisku ochrony;
Samochody prywatne mogą parkować w wyznaczonych miejscach (parkingi), nie wolno zastawiać stanowisk pracy ani parkować nielegalnie na okolicznych drogach/ulicach. Nie stosowanie się do zasad może skutkować podjęciem działań dyscyplinujących.
Zasady na budowie
Wejście na budowę

## Slide 64
Dziękuję za uwagę!
Czy masz jakieś pytania?
Prozę podpisz listę obecności.