## Slide 1
Uwaga: Niniejsze szkolenie informacyjne BHP nie zastępuje instruktażu stanowiskowego, które powinien przeprowadzić bezpośredni przełożony pracownika (posiadający szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami) na budowie .
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

## Slide 2
PROSZĘ WYŁĄCZYĆ/WYCISZYĆ TELEFONY
SZKOLENIE INFORMACYJNE DLA PRACOWNIKÓW

## Slide 3: INFORMACJE O PROJEKCIE
Zespół realizujący:
Start:
Zakończenie:
Faza Projektu:
Breeam:
Wielkość projektu:
Liczba poziomów:
Wstaw wizualizację Twojej budowy

## Slide 4: ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Wstaw organigram budowy
PM
zdjęcie
Dyrektor Budowy
zdjęcie
Kierownik Robót
zdjęcie
Koordynator BHP i OŚ
zdjęcie
…..
Kierownik Budowy
zdjęcie

## Slide 5: EWAKUACJA
W przypadku ogłoszenia alarmu:
W przypadku ogłoszenia alarmu:
Proszę udaj się do wyznaczonego Punktu zbiórki
Pozostań tam do momentu wyłączenia alarmu
Alarm ogłaszany jest za pomocą megafonu
W razie wypadku dzwoń pod numer: 112

## Slide 6: PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Wstaw plan zagospodarowania Twojej budowy wraz z miejscem zbiórki ewakuacji

## Slide 7: Slajd ukryty – piktogramy/znaki do użycia w Planie Zagospodarowania (do slajdu 7.)
Znaki ostrzegawcze i informacyjne

## Slide 8: Pracownicy nadzoru budowy – wymagania Echo
Pracownicy nadzoru budowy mają ukończone szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami
Poświęcają ponad 50 % czasu pracy na przebywanie bezpośrednio na budowie
Stanowią co najmniej 1/10 liczby pracowników produkcyjnych

## Slide 9: REAGOWANIE NA WYPADKI
Wszystkie wypadki, incydenty, niebezpieczne zdarzenia, zdarzenia potencjalnie wypadkowe należy zgłaszać niezwłocznie do bezpośredniego nadzoru oraz Echo/Generalnego Wykonawcy
Zapewnij w swojej ekipie roboczej apteczkę pierwszej pomocy
Przeszkol/wyznacz osoby do udzielania pierwszej pomocy

## Slide 10: ZARZĄDZANIE ODPADAMI
Projekt posiada politykę zarządzania odpadami w celu zminimalizowania ilości odpadów trafiających na wysypiska śmieci. Używaj odpowiednich koszy/kontenerów na śmieci.
ZAKAZ NIEAUTORYZOWANEGO USUWANIA ODPADÓW
Notes: Cel ECHO na 2019 to max. 10% odpadów które są składowane na wysypiskach. 90% odpadów wytworzonych na budowie powinno być poddanych recyklingowi.

## Slide 11: AKTUALNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY OCHRONY

## Slide 12: ZROZUMIENIE HIERARCHII DOBORU ŚRODKÓW OCHRONY (WŁAŚCIWA OCENA RYZYKA I PLANOWANIE) 1 (pierwszy wybór) 5 (ostateczność)
Dobierając środki ochrony oprócz pracowników pamiętaj też o zagrożeniu związanym ze spadającym sprzętem i materiałami!
1
2
3
5
4
Platformy robocze
Systemowe bariery krawędziowe, rusztowania fasadowe/ przejezdne, podnośniki
koszowe/nożycowe
Praca w ograniczeniu
Szelki BHP i ograniczonej długości lina, pozioma lina kotwicząca („linka życia”)
ZAPOBIEGANIE
Powstrzymanie
spadania
Szelki BHP + amortyzator + linka, system samohamowny, dostęp linowy
Drabina, podest-taboret, szczudła
Siatki BHP, poduszki powietrzne
MINIMALIZOWANIE
OSTATECZNOŚĆ
UNIKAJ → ZAPOBIEGAJ ( Upadki ) → MINIMALIZUJ ( Odległość i Konsekwencje )

## Slide 13: OBOWIĄZKOWE UŻYCIE SYSTEMOWEGO ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI
W Echo oczekujemy, że zabezpieczenie krawędzi przy pracach na wysokości będzie wykonane w wysokim standardzie. Na rynku mamy do wyboru wiele rozwiązań systemowych zabezpieczenia krawędzi.

## Slide 14: PLATFORMY DO PRACY NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH
W Echo planowanie i dobór środków kontroli oparty jest na Ocenie Ryzyka. W kontekście statystyk wypadkowych, praca na wysokości jest szczególnie niebezpieczna i należy ją traktować poważnie nawet na małych wysokościach. Dlatego rekomendowane jest zastosowanie obarierowania podestu roboczego począwszy od wysokości 0,5m.

## Slide 15: RUSZTOWANIA
Montaż zgodnie z Instrukcją DTR.
Montaż i informacja (karta) na rusztowaniu.
Kompletność rusztowań (poręcz górna, poręcz pośrednia, bortnica).
Blokady na kołach (co najmniej dwa poprzecznie).
Opcjonalnie stosowanie zastrzałów (zwiększenie stateczności rusztowania).
Poręcz główna 110/100cm
Poręcz średnia ½ odległości
Bortnica
Zastrzał
Zastrzał
Karta
Rusztowania
(scaff-tag)

## Slide 16: BEZPIECZNE UŻYCIE SYSTEMÓW PRACY W OGRANICZENIU
Użycie systemów ochrony indywidualnej pracy w ograniczeniu ma wyższy priorytet niż użycie systemów powstrzymujących spadanie (np. systemy samohamowne, amortyzatory włókiennicze). Właściwie zamontowany system pracy w ograniczeniu zabezpieczy pracownika przed wypadnięciem przez krawędź (pracownik nie rozpocznie spadania lub będzie natychmiast zatrzymany).

## Slide 17: BEZPIECZNE UŻYCIE SYSTEMÓW PRACY W OGRANICZENIU
Należy zwrócić szczególną uwagę na „efekt wahadła”, aby tego uniknąć należy za plecami pracownika zamontować linkę życia do której przypina on szelki bhp + linkę. W ten sposób niezależnie od tego, gdzie znajduje się pracownik punkt kotwiczenia zawsze znajduje się za pracownikiem (kąt prosty pomiędzy linką życia, a linką od szelek).
Praca
w ograniczeniu
Powstrzymanie spadania
Efekt wahadła

## Slide 18: PUNKTY KOTWICZENIA
Punkty kotwiczenia powinny być zamocowane do głównej konstrukcji budynku i przetestowane na wyrywanie oraz odpowiedniej nośności. Punkty kotwiczenia najlepiej jak znajdują się ponad głowami pracowników. Jeżeli nie jest to możliwe trzeba się upewnić, że sprzęt ochronny nie za plącze się w inne elementy znajdujące się w miejscu pracy.
A – małe ryzyko – punkt kotwiczenia wysoko – mniejsza siła przy upadku
B - średnie ryzyko
C – wysokie ryzyko – punkt kotwiczenia nisko – duża siła przy upadku

## Slide 20: WYGRADZANIE STREF NIEBEZPIECZNYCH
Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6m. Zawsze zabezpieczaj miejsce prac przed niepowołanym dostępem innych pracowników.

## Slide 21: ZABEZPIECZENIE SZYBÓW WINDOWYCH I OTWORÓW W STROPIE
W trakcie realizacji stanu surowego, wszystkie szyby windowe musza zostać zabezpieczone podwójnym obarierowaniem oraz bartnicą, zamontowane bezpośrednio po rozszalunku lub ukończeniu ścian szybu dla każdego z poziomów. Wszystkie otwory w stropie musza zostać zabezpieczone przykryciem przymocowanym do podłoża.

## Slide 22: RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE - KOMPLETNOŚĆ (W TYM WYPORY BOCZNE)
Podczas planowania prac na wysokości należy pamiętać o prawidłowej sekwencji wykonania prac zgodnie z hierarchią środków ochrony. Naszym pierwszym wyborem powinno być użycie ochron zbiorowych np. takich jak rusztowania. Przy rusztowaniach przejezdnych, gdzie ich wysokość jest 3 razy większa niż węższy bok rusztowania, należy zastosować wypory boczne, aby zapewnić ich stabilność (należy sprawdzić instrukcje rusztowania).

## Slide 23: PRACA NA WYSOKOŚCI - DRABINY
Drabiny mogą być użyte do pracy na budowie wtedy, gdy wykorzystanie innego bardziej bezpiecznego sprzętu do pracy na wysokości nie jest możliwe;
Nie wolno:
  Pracować na drabinach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu bez stosowania odpowiedniego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (szelki BHP);
  Wykonywać z drabin prac ciesielskich na wysokości powyżej 3m, wykonywać z drabin prac malarskich na wysokości powyżej 4m.
Wysokość drabiny powinna umożliwiać pracownikowi pochwycenie podczas wykonywania pracy.

## Slide 24: TRANSPORT PIONOWY

## Slide 25: TRANSPORT PIONOWY

## Slide 26: TRANSPORT PIONOWY
Do transportu silikatów należy stosować specjalne widły lub chwytaki transportowe z dodatkowym łańcuchem zabezpieczającym, siatką lub inny sposób zgodny z instrukcją producenta.

## Slide 27: TRANSPORT PIONOWY
Materiały transportowane w otwartych koszach powinny być dodatkowo spięte pasem.

## Slide 28: TRANSPORT PIONOWY

## Slide 29: TRANSPORT PIONOWY
Kosze transportowe nie mogą być przeładowane. Podpory szalunkowe należy składować maksymalnie do wysokości stojaka oraz powinny być dodatkowo spięte pasem.

## Slide 30: TRANSPORT PIONOWY
Ze względu na ryzyko odpadania na wysokości poszczególnych elementów, zabroniony jest transport żurawiem w całości lekkich wieżowych rusztowań jezdnych. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dopuszcza taką możliwość producent i jest to ujęte w DTR.

## Slide 31: TRANSPORT PIONOWY
Transport szalunków powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta deskowań.

## Slide 32: TRANSPORT PIONOWY
Utrata stateczności i przewrócenie żurawia
Takie zagrożenie może być następstwem:
Złego posadowienia żurawia np. braku podkładów pod podpory na nieutwardzonym, słabym podłożu, bez zastosowania podkładów,
Podnoszenia przyciśniętego, zablokowanego materiału (np. zmrożenie z podłożem, zakleszczenie z innym składowanym materiałem).

## Slide 33: TRANSPORT PIONOWY
Urząd Dozoru Technicznego Sprawdzanie kwalifikacji

## Slide 34: TRANSPORT PIONOWY
Komunikacja Sygnalista Operator
§7.1. Sygnalista i operator żurawia w trakcie pracy żurawia komunikują się w sposób zrozumiały za pomocą urządzenia komunikacyjnego,
2. W przypadku awarii urządzenia komunikacyjnego […] sygnalista porozumiewa się operatorem żurawia przy użyciu sygnałów ręcznych (sygnały ręczne stanowią załącznik nr 1 do Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26/09/1997r. ws. ogólnych przepisów BHP) nie dłużej niż do zakończenia rozpoczętej czynności.

## Slide 35: TRANSPORT PIONOWY
§6. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę jednocześnie czynności operatora żurawia, sygnalisty lub hakowego.
Sygnalista - obserwacja ładunku i otoczenia, kontakt z operatorem żurawia;
Hakowy - podpinanie, prowadzenie (linka) ładunku, odpinanie.
Rozdzielenie funkcji sygnalisty i hakowego

## Slide 36: RUCH KOŁOWY NA BUDOWIE
Poruszanie się pracowników wyznaczonymi ciągami pieszymi;
Zapewnienie osoby koordynującej manewr cofania (osoba kierująca ruchem);
Wyposażenie pojazdów w sygnały cofania.

## Slide 37: SPRZĘT CIĘŻKI
Wszyscy operatorzy sprzętu ciężkiego muszą być przeszkoleni oraz posiadać aktualne licencje zawodowe;
Nie wolno naprawiać sprzętu jeśli nie jest się kompetentnym oraz przeszkolonym w tym zakresie;
Światło ostrzegawcze (kogut) musi być zainstalowany na sprzęcie poruszającym się po placu budowy;
Osoby kierujące ruchem muszą być przeszkoleni i kompetentni;
Zawsze należy upewnić się że operator jest z Tobą w kontakcie wzrokowym
Nie należy używać nie swojego sprzętu ;
Nie wolno wchodzić w strefy niebezpieczne, gdzie można zostać zgniecionym pomiędzy sprzętem, budynkiem czy innymi obiektami;

## Slide 38: PRACE GORĄCE
Wymagane pozwolenie;
Usunięcie/zabezpieczenie materiałów palnych;
Zapewnienie gaśnicy i koca gaśniczego.

## Slide 39: WYKOPY / ROBOTY ZIEMNE
Wymagane pozwolenie;
Sieci podziemne – upewnij się, że zostały zidentyfikowane przed rozpoczęciem prac;
Nie wchodź do wykopu zanim nie zostanie on skontrolowany i odebrany przez kompetentny nadzór;
Wszystkie tymczasowe konstrukcje wsporcze / zabezpieczające wykop muszą być zaprojektowane, zainstalowane i odebrane przez przeszkolonych, kompetentnych pracowników;
Nie naruszaj/demontuj powyżej wymienionych konstrukcji bez wcześniejszego uzgodnienia z nadzorem;
Używaj odpowiednich metod dostępowych do wykopu. Drabiny należy umiejscowić pomiędzy systemami zabezpieczającymi (rozporami). Drabina musi mieć odpowiednią długość;
Wymagane jest skuteczne i trwałe wygrodzenie wykopu.

## Slide 40: WYKOPY / ROBOTY ZIEMNE

## Slide 41: SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

## Slide 42: SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE
Zidentyfikować rodzaj substancji
Ocenić kto jest narażony na ryzyko
Ocenić poziom ryzyka
Zapoznać z ryzykiem pracowników.
Kontrolować okresowo

## Slide 43: Przykłady z rzeczywistości Oparzenie betonem
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

## Slide 44: ELEKTRYCZNOŚĆ
Przedłużacze stan techniczny;
Podwieszanie kabli lub prowadzenie pod ścianą;
Oświetlenie tymczasowe;
Rozdzielnice RB pozamykane, w dobrym stanie technicznym;
Przeglądy elektronarzędzi raz na kwartał przez uprawnionego elektryka (znakowanie wyposażenia elektrycznego etykietami).

## Slide 45: ELEKTRYCZNOŚĆ

## Slide 46: POZWOLENIA NA PRACE
Prace pożarowo niebezpieczne;
Transport pionowy;
Prace ziemne / Wykopy;
Przestrzenie zamknięte.

## Slide 47: PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE
Przestrzenie zamknięte to miejsca o utrudnionym dostępie (częściowo zamknięta, aczkolwiek nie zawsze w całości), w którym zagrożeniem dla zdrowia są występujące w przestrzeni niebezpieczne substancje, gazy itp. (brak tlenu);
Tego typu prace mogą być wykonywane jedynie przez osoby, które otrzymały stosowne przeszkolenie (praca w przestrzeniach zamkniętych);
Do rozpoczęcia prac wymagane jest otrzymanie stosownego pozwolenia na prace.

## Slide 48: ZGŁOŚ OSOBIE Z NADZORU BUDOWY JEŚLI ZAUWAŻYSZ
Obserwacja
Zdarzenie potencjalnie wypadkowe
Wypadek

## Slide 49
Wypadki śmiertelne
Obserwacje
Wypadki
Poważne incydenty
Małe incydenty / pierwsza pomoc
Zauważone i zaraportowane niebezpieczne warunki pracy lub niebezpieczne zachowania pracowników (w trakcie inspekcji, przeglądów partnerskich i wizyt ESSV)
Małe incydenty zaraportowane* w trakcie inspekcji, przeglądów partnerskich, wizyt ESSV (duże ryzyko wystąpienia zdarzenia wypadkowego, bez osób poszkodowanych).
Pierwsza pomoc – drobne urazy, po udzieleniu pierwszej pomocy, bez utraty czasu pracy (bez zwolnienia lekarskiego)
Zdarzenia potencjalnie wypadkowe (bez osób poszkodowanych) – istotne okoliczności i przyczyny – wymaga raportowania IAN.
Ujawnione przypadki pracowników, wykonujących pracę pod wpływem alkoholu – obsługujących maszyny, pojazdy lub urządzenia i/lub wykonujących prace szczególnie niebezpieczne (np. prace na wysokości)
Zdarzenie nagłe, które powoduje uraz i czasową niezdolność do pracy (zwolnienie lekarskie), nastąpiło w związku z wykonywaną pracę, spowodowane czynnikiem zewnętrznym
Wypadek przy pracy, w wyniku którego doszło do śmierci osoby poszkodowanej

## Slide 50
LICZBA PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH
No of employees
LICZBA PRACOWNIKÓW NADZORU
No of supervision employees
WYPADKI
Accidents
PIERWSZA POMOC/ MAŁE INCYDENTY
First Aid / Minor Incidents
OBSERWACJE
Observations
0
0
0
0
0
0
0
0
LICZBA WYSTAWIONYCH ŻÓŁTYCH KARTEK
No. of obtained yellow cards
LICZBA WYSTAWIONYCH CZERWONYCH KARTEK
No. of obtained red cards
LICZBA PRZYZNANYCH NAGRÓD BHP
No. of issued EHS Awards
0
0
0
0
0
0
0
0
POWAŻNE INCYDENTY
Serious Incidents
Notes: Najważniejsze dane statystyczne związane z budową.

## Slide 51: ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Obowiązkowe
Dodatkowe
Notes: WAŻNE:
- Omówić obowiązek stosowania pasków podbródkowych oraz kolorystykę kasków wedle standardów ECHO.

## Slide 52: ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Nosimy środki ochrony indywidualnej
aby uniknąć takich urazów.

## Slide 53: DRGANIA MECHANICZNE (WIBRACJE)
Syndrom jest chorobą pogarszającą sprawność, która może prowadzić do całkowitej niesprawności kończyn;
Kiedy operujesz urządzeniami wibrującymi/drgającymi zachowaj ostrożność;
Użytkownik sprzętu wibrującego powinien znać wymagania dotyczące maksymalnego czasu pracy;
Należy utrzymywać kończyny w cieple aby zachować odpowiednią cyrkulację krwi;
Pamiętaj że osoby palące są pięć razy bardziej narażone na wystąpienie syndromu białych dłoni, rekomenduje się nie palic papierosów bezpośrednio przed, w trakcie i tuż po pracy z maszynami wibrującymi.

## Slide 54: OZNAKOWANIE
Obowiązkowe
Zabronione
Ostrzeżenie
Znaki ewakuacyjne i pierwsza pomoc
Znaki łączone

## Slide 55: NAGRODY BHP
Co miesiąc, za wyróżnianie się bezpieczną pracą i zaangażowaniem na rzecz poprawy BHP, wybrani pracownicy produkcyjni naszych Wykonawców, otrzymują od Echo Investment cenne nagrody rzeczowe.
Notes: Dodano slajd 52

## Slide 56: Tablica zgłoszeń BHP
Każdy pracownik ma możliwość zgłoszenia i zapisania swoich uwag, wniosków, propozycji zmian na tablicy zgłoszeń.
Notes: Dodano slajd 52

## Slide 57: ŁAMANIE ZASAD BHP I KARY
Personel ECHO podejmie reakcję w stosunku do osób lub firm zaangażowanych w:
  niebezpieczne praktyki, łamanie przepisów BHP na projekcie,
  niezgodności z ustalonymi zasadami.
Stosowne pismo z opisem naruszenia zostanie wysłany do Kierownika, a pracownik nieprzestrzegający zasad zostanie poddany ponownemu przeszkoleniu w zakresie popełnionego wykroczenia (żółta kartka);
Powtarzające się nieprawidłowe zachowania oraz poważne naruszenia zasad będą skutkowały usunięciem z projektu (czerwona kartka);

## Slide 58: ZASADY NA BUDOWIE
Należy stosować się do wszystkich oznaczeń;
Drogi dostępowe, ciągi komunikacyjne muszą pozostać przejezdne i uporządkowane na wypadek sytuacji ratunkowych;
Odpowiednia odzież wymagana jest podczas przebywania na budowie;
Zaplecze socjalne i sanitarne należy utrzymywać w czystości,
Zabrania się „załatwiania” swoich potrzeb na budowie, należy wykorzystać przeznaczone do tego miejsca;
Palenie dozwolone jest w wyznaczonych miejscach.
Szkolenie informacyjne

## Slide 59: ZASADY NA BUDOWIE
Na budowie obowiązują ograniczenia prędkości – 20 km/h ogólnie, 10 km/h w miejscach gdzie w pobliżu prowadzone są prace;
Nie wolno zawracać oraz operować sprzętem ciężkim, żurawiami mobilnymi bez asysty przeszkolonego kierującego ruchem;
Osoba kierująca ruchem musi posiadać pomarańczową odzież roboczą oraz kask;
Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest jedynie w bezpiecznych strefach;
Stanowiska pracy muszą być utrzymane w czystości, nie wolno ich niczym zastawiać;

## Slide 60: ZASADY NA BUDOWIE
Jedynie wykwalifikowani elektrycy mają upoważnienie do podejmowania napraw, zmian, ingerencji w instalacje elektryczne;
Sprzęt elektryczny wykorzystywany na budowie powinien zostać skontrolowany oraz stosowanie oznakowany;
Sprzęt należy skontrolować przed wykonaniem pracy.

## Slide 61: ZASADY NA BUDOWIE
W Echo Investment SA obowiązuje polityka antyalkoholowa i antynarkotykowa, która obowiązuje wszystkich pracowników firmy, firm podwykonawczych oraz każdego innego wykonujące prace oraz wizytującego obiekty Echo.
Testy mogą zostać wykonane:
Dla nowych pracowników tuż przed lub po rozpoczęciu zatrudnienia,
Losowo / niezapowiedzianie,
W następstwie poważnego wypadku / incydentu;
Losowa / niezapowiedziana kontrola oraz „wynikająca z jakiegoś powodu” mogą zostać przeprowadzone wobec każdej osoby przebywającej na obiektach Echo.
Limit alkoholu – 0mg na 100 mililitrów krwi. Narkotyki – zero tolerancji.
Dopuszczalne jest stosowanie lekarstw przepisanych przez lekarza.
WCHODZĄC NA OBIEKTY ECHO AKCEPTUJESZ POLITYKĘ ANTYALKOHOLOWĄ I ANTYNARKOTYKOWĄ

## Slide 62: ZASADY NA BUDOWIE – WEJŚCIE NA BUDOWĘ
Każda osoba ma obowiązek przejść szkolenie wprowadzające przed wejściem na budowę oraz po nieobecności dłuższej niż 30 dni;
Wszyscy goście powinni zgłosić chęć wejścia na obiekt na stanowisku ochrony;
Na obiektach Echo obowiązuje 24 godzinny system ochrony;
Wszystkie dostawy muszą zostać zgłoszone z wyprzedzeniem na stanowisku ochrony;
Samochody prywatne mogą parkować w wyznaczonych miejscach (parkingi), nie wolno zastawiać stanowisk pracy ani parkować nielegalnie na okolicznych drogach/ulicach. Nie stosowanie się do zasad może skutkować podjęciem działań dyscyplinujących.

## Slide 63
Dziękuję za uwagę!
Czy masz jakieś pytania?
Podpisz proszę listę obecności.